## Slide 1
Samuli Launiainen, Jari Perttunen, Aura Salmivaara, Kersti Haahti, Mingfu Guan, Ari Laurén, Jori Uusitalo
Valitse pohja temaattisen ohjelman mukaan:
Pohjoinen vihreä biotalous
Innovatiivinen elintarvikeketju
Sininen biotalous
Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa
Mikäli kyse on temaattiseen ohjelmaan kuulumattomasta toiminnasta käytetään turkoosia tai oranssia.
Jos asiantuntija- ja viranomaispalveluista käytetään harmaata pohjaa.
Turkoosi ja oranssi ovat Luken päävärejä ja niitä saa käyttää aina ja esimerkiksi temaattisen ohjelman värin ohella.
Korjuukelpoisuuden vaihtelun ennustaminen?
Jari
Academy of Finland:
FOTETRAF (2016-2017), CLIMOSS (2016 – 2021), SOMPA (2017-2022), CCF-Peat (2017-2020)
EU Life+ FRESHHABIT
EFFORTE, MEOLO, Suometsien Sadonkorjuu

## Slide 2: Vihdin demo: https://wetness.luke.fi

## Slide 3: Demo
Hydrologinen malli (SpaFHy) valmis, testattu ja julkaistu HESS discussions’ssa
  https://www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/hess-2019-45/
  https://github.com/LukeEcomod/SpaFHy_v1
Kosteusdemo pyörii Vihdin koealalla
  Säädata (IL) päivittyy Luken tietokantaan 1krt / vrk
  Malli laskee ’kosteustilanteen’ ja päivittää ’wetness-kartan’ 1krt/vrk. Sininen = ’todennäköisesti kosteaa’
  https://wetness.luke.fi/wetnessdemo
Laajentaminen isommille alueille ja käytännön testaus?
Salmivaara et al. Towards dynamic forest trafficability prediction by fusion of open data,
hydrologic forecasts and harvester sensors (in prep.)

## Slide 4: SpaFHy
Launiainen et al. 2019 Hydrol. Earth System Sciences Discussions

## Slide 5: Lähtödata 16x16m hila DEM, mVMI, maalaji, suomaski

## Slide 6: Pintamaan kosteus (m3/m3): maalaji, puusto, topografia, säähistoria
Dynaaminen kosteusindeksi: topografia + alueellinen kosteustilanne (puusto, säähistoria, (maalaji)

## Slide 7: Swedish approach
Photo: Susanne Suvanto 2/2019

## Slide 8: Säähistorian mukaan valittava DTW-kartta?
White, Barry, et al. "Using the cartographic depth-to-water index to locate small streams and associated wet areas across landscapes.
Canadian Water Resources Journal, vol. 37, no. 4, 2012, p. 333+. Academic OneFile, Accessed 12 Feb. 2018.

## Slide 9
Märkä kevät / syksy Kuiva kesä
DTW (top)
SpaFHy (bottom)

## Slide 10
DTW 0.25ha SpaFHy ’wet areas’

## Slide 12: Ennuste step 1: dynaaminen DTW
Asiantuntijamalli !
Kevyt laskea
Yleistettävissä koko Suomeen
Luokitteleva
Säähistoria (1980-2010) 
Kosteusolosuhteiden vuosisykli 
korjuusuunnittelu
Kosteusennuste
Maalaji
Puustotieto
Mikrotopografia
Arbonaut KKL
….
Kokemus ja
näkemys
Hydrologinen malli + säätieto + sääennuste
Malliennuste  oikean
DTW- kartan valinta

## Slide 13: ”Alkukevät / sateinen syksy”

## Slide 14
”Kuiva kesätilanne”

## Slide 15
Routaennusteet

## Slide 16: Dynaamisten karttojen käytännön testaus
Dynaamiset ’kosteuskartat’ isommille alueille
  Minne? Kuinka usein?
Routaennusteen lisääminen (Lehtonen et al. 2017 HESSD)
Kartat rasteriaineistoiksi (1krt/vrk)
  Suunnittelujärjestelmiin (geotiff tms. muoto)?
  Palautteen keräys:
  Missä toimii ja missä ei? Tarvitaan aikaan & paikkaan sidottua tietoa
Kosteusennuste yksi lisätaso staattisen tiedon rinnalla
Mikä on kysymys johon halutaan vastaus!
  Ajallinen vaihtelu ja 10vrk ennuste? Vai säähistoriaan perustuva luokittelu ’tyypillisistä olosuhteista’?
  Reittioptimointi kuvioilla vai korjuuoperaatioiden suunnittelu?

## Slide 17: Turvemaiden hydrologiaennusteet
Syötteenä vrk säädata ja/tai ennuste
Parametreina
  Puuston määrä ja lajisuhteet:
    Kuviotieto tai mVMI
  Ojaväli ja ojasyvyys
  Turpeen ominaisuudet
    suotyyppi / kasvupaikkatyyppi
Ennuste 1krt/vrk
  Pohjaveden syvyys
  Roudan syvyys; lisäpalikka ’helppo tehdä’
  Myöhemmin kantavuus (Jari Ala-Ilomäki)
”Tehtävissä kaikille Suomen ojitetuille soille”
  SOMPA & CCF-peat (SA): testaus jatkuvan kasvatuksen koealoille
  Suometsien Sadonkorjuu: demo puunkorjuuoperaatioissa (Jori Uusitalo)
Kersti Haahti

## Slide 18: Sompa kohteet: testaus jatkuvan kasvatuksen koealoille
7 kohdetta, joilla 2-4 hakkuukäsittelyä + kontrolli
  Paroninkorpi, Heinävesi, Juuka, Sinilammenneva, Kivalo, Lettosuo, (Ränskälänkorpi)
Malliajoihin tarvitaan:
  Sijainti (IL säädata hakua + tulosten esitystä varten)
  Ojaväli, ojasyvyys, turvelaji (+ bulk density tai maatuneisuus syvyyden suhteen)
  LAI (conif/decid/shrubs), canopy height and closure
  Pohjavesimittaukset mallin kalibroimiseksi/validoimiseksi
joka kohteelle
joka käsittelyille

## Slide 19
Puusto
Ojan
syvyys
Ojaväli
Turvelaji
LAI = f(neulasmassa)

## Slide 20: Alustavia tuloksia – Kyyrä, Perho
WTD ’joku random kesähetki’
LAI  puuston määrä
mVMI

## Slide 21: Alustavia tuloksia – Kyyrä, Perho
Malli ajetaan vain suoalueille, puustotieto VMIsta, sarkaleveys laskettu paikkatiedosta (vaatii vielä työstöä), ojasyvyys toistaiseksi vakio, pakotteena IL sää

## Slide 22: Kommentteja & ideoita / Samuli & Kersti 7.3.
Ojaetäisyydet ja syvyydet tarkennettava
Turveprofiilit
Mallin kalibrointi Sompa-koealoille
Sääpakotteiden tsekkaus; nyt WTD dynamiikka hieman ’outoa’
  Voi olla 2017 & 2018 omituisuuksia (?)
Puuston keskiarvoistus? Nyt käytetään suoraan 16x16m mVMI hilaa
Simulaatiot 1980-2010 ’normaalikaudelle’: tyypillinen spatiaalinen vaihtelu WTD:ssa eri kuukausina/viikkoina?
  Todennäköisyydet ja vaihteluväli
Malli serverille online-laskentaa varten

## Slide 24: Kantavuusennuste step 2: uransyvyys/ kulkuvastus
Kaksi mahdollisuutta edetä
Cone-index / maamekaniikkaan perustuvat mallit
  Maalaji, maan tilavuuskosteus, muutama muu tekijä tunnettava ajassa ja paikassa
  Em. tekijät ennustettava / arvattava
  Epävarmuudet isoja (maalaji, maalajiriippuvainen kosteus)
Avoin paikkatieto + dynaaminen TWI (DTW) + harvesterin uransyvyyshavainnot (kulkuvastushavainnot)
  ’big data’ –mallit
  Vaatii isosti dataa (mallien opettaminen, validointi – sykli)
Teknisesti tehtävissä mutta tuloksilla ei välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa!!

## Slide 25: Dynamic forest trafficability prediction by fusion of open data, hydrologic forecasts and harvester-measured data
Salmivaara, A., Launiainen, S., Ala-Ilomäki, J., Kulju, S., Laurén, A., Sirén, M., Tuominen, S., Finér, L., Uusitalo, J., Nevalainen, P., Pahikkala, T., and Heikkonen, J. 2017. Dynamic forest trafficability prediction by fusion of open data, hydrologic forecasts and harvester-measured data. Poster.
A Salmivaara, M Miettinen, L Finér, S Launiainen, H Korpunen, S Tuominen, J Heikkonen, P Nevalainen, M Sirén, J Ala-Ilomäki & J Uusitalo. 2018. Wheel rut measurements by forest machine-mounted LiDAR sensors – accuracy and potential for operational applications?.International Journal of Forest Engineering.
e.g. National scale TWI & DTW map
Uransyvyys
ennuste
f(t, x, y)
Aura Salmivaara

## Slide 26
VISION: Google maps for forest machines
DATA fusion:
Open GIS data
Spatial hydrology model SpaFHy
STireTrack (Kulju et al.)
CAN-bus & Sensors in forest machines (Ala-Ilomäki et al. in prep.)
DYNAMIC TRAFFICABILITY FORECASTING
In ”moist” conditions the area with ruts >10 cm
covers 45% of the total area,
while in ”dry” conditions this proportion is 26%.
Kuiva tilanne Kostea tilanne
Vihdin kokeessa selittävät tekijät
Dynaaminen TWI (Hydrol. Malli),
juurten määrä (mNFI),
Rinteen suunta (DEM)
harvesterin kulkuvastus
Aura Salmivaara

## Slide 28: GIS + kulkuvastus –pohjaiset uransyvyysmallit (Salmivaara et al. manuscript)
Vihdin koe
Selittäjät
  ’kosteusindeksi’ (SpaFHy-malli)
  Rinteen suunta (DEM)
  Juurten biomassa (mNFI)
  Harvesterin kulkuvastus

## Slide 29
Vihdin dataan perustuva malli vs. Kurun mittaukset
  Paikkatieto & SpaFHy simulaatio Kurun kokeesta

## Slide 30: Uransyvyysennuste Vihtiin eri ajanhetkille

## Slide 31: Aikataulu
Demo nettiin (muutama alue eri puolilta Suomea?)
  Päivittyy 1 x vrk
  Kosteusennusteet (sääennusteiden pohjalta)
  Dynaaminen TWI
  Hydrologisen tilanteen mukaan valittava DTW-kartta
DTW-karttojen laskenta ja ennusteet koko Suomelle
  Rasteriaineistoja, paikkatietoa
  Hydrologisen mallin perusteella kerrotaan mikä kartta ’todennäköisesti’ paras
  Luke + Syke + yritys –yhteistyö?
  Validointi?
Koko Suomen kattava kantavuusennuste
  Big data: uransyvyys & kulkuvastus
  Päivittyvä maaperätieto
2018
Luke
2019-2020
Rahoitus?
2019 + 5v
vaatii isot
resurssit